по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород
(831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес для всех регионов: gdn@nt-rt.ru
веб-сайт: udvn.nt-rt.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа влагомеров нефти поточных типа УДВН-1пм

| № п/п | Параметры | Допустимые значения* | Требуемые значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диапазон измерений, объемная доля воды, % | 0,01 - 30 |  |
| 2 | Содержание сернистых соединений, мас. доля, %, не более | 5 |  |
| 3 | Содержание парафина, мас. доля, %, не более | 26 |  |
| 4 | Содержание асфальтенов, об. доля, % , не более | 10 |  |
| 5 | Содержание свободного газа, об. доля, % , не более | 3 |  |
| 6 | Диапазон плотности измеряемой среды, кг/м3 Рмин и Рмакс выбираются из интервала, где Рмакс - Рмин < 200 кг/м3 | 530...1050 |  |
| 7 | Диапазон температур измеряемой среды, °С исполнение обычное исполнение Т Тмин и Тмакс выбираются из интервала, °С где Тмакс -Тмин < 35°С | +5...+50 -2...+75 |  |
| 8 | Температура окружающей среды, °С | +5...+50 |  |
| 9 | Давление измеряемой среды в трубопроводе МПа, не более | 6,4 |  |
| 10 | Рекомендуемый расход измеряемой среды через первичный преобразователь должен быть не менее, куб. м/ час | 3 |  |
| 11 | Максимальное расстояние от первичного преобразователя до электронного блока, м | 700 |  |
| 12 | Сопротивление линии связи, Ом, не более | 5 |  |

*При отличии требуемых значений от допустимых, в некоторых случаях, возможно изготовление влагомеров с необходимыми характеристиками с последующей аттестацией их как единичных образцов в органах Госстандарта.

Дополнительные сведения

| Модификация влагомера | Диапазон измерений, объемная доля воды, % | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, объемная доля воды, % (W - показания влагомера, об. доля воды,%) | Пределы дополнительной погрешности при изменении температуры измеряемой среды на каждые 10° С от средней температуры рабочего диапазона, объемная доля воды, % |
| --- | --- | --- | --- |
| УДВН-1пм | 0,01 - 2,0 | ± 0,05 | ± 0,01 |
| УДВН-1пм1 | 0,01 - 6,0 | ± 0,08 |  |
| УДВН-1пм2 | 0,01 - 10,0 | ± 0,10 |  |
| УДВН-1пм3 | 0,1 - 20,0 | ± (0,10 + 0,01-W) | ± 0,02 |
| УДВН-1пм4 | 0,1 - 30,0 | ± (0,10 + 0,015-W) |  |

Пример обозначения при заказе:

УДВН-1пм2 - Т(+40...+75)-Р(800...1000) соответствует «Влагомер нефти поточный с диапазоном измерений объемной доли воды в нефти от 0,01% до 10%, для диапазона температуры измеряемой среды от +40°C до +75°C и диапазона плотности измеряемой среды от 800 кг/м3 до1000 кг/м3.

Если в обозначении влагомера отсутствуют уточняющие параметры Т и Р, то он предназначен для диапазона температуры измеряемой среды (исполнение обычное) от +5°C до +50°C и настраивается на диапазон плотности измеряемой среды от 730 кг/м3 до 930 кг/м3.

Например : УДВН-1пм соответствует «Влагомер нефти поточный с диапазоном измерений объемной доли воды в нефти от 0,01% до 2,00%, для диапазона температуры измеряемой среды от +5°C до +50°C и диапазона плотности измеряемой среды от 730 кг/м3 до930 кг/м3.

единый адрес для всех регионов: gdn@nt-rt.ru веб-сайт: udvn.nt-rt.ru